Отзыв

на авторские разработки

(Конкурс «Радиосвязь-2007»)

Поляков В.Т. (ra3aae)

К подведению итогов конкурса.

Знакомство с описаниями конструкций, присланных на конкурс, с несомненной ясностью показало, что у нас есть еще замечательные конструкторы и талантливые экспериментаторы в области любительской радиосвязи. Многие из конструкций нисколько не уступают зарубежным промышленным аппаратам, как по параметрам, так и по потребительским удобствам, в ряде случаев (по параметрам) даже превосходя их. Таких конструкторов немного, они фанатики своего хобби, и широко известны по своим публикациям и выступлениям на форумах, в том числе и на cqham.ru.

Не беря на себя ответственность по присуждению премий, я просто расположу описания конструкций в порядке занимаемых ими мест (от лучших к худшим), сопровождая их краткими комментариями, объясняющими мой выбор.

1. Брагин Геннадий Григорьевич, RZ4HK, приславший три описания:

— одноплатный трансивер "Mini-Yes-CW",

— смеситель на ШТЛ,

— ГПД трансивера "Yes-2002".

Вторая и третья конструкции (смеситель и ГПД) могут быть использованы и в первой конструкции (одноплатном трансивере), так и в других КВ трансиверах. На присуждение первого места повлияли такие обстоятельства: трансивер вседиапазонный, имеет высокие параметры, в то же время несложен по конструкции и доступен для массового повторения. Использованные в нем детали недефицитны. Название "CW" не должно вводить в заблуждение — SSB режим в нем предусмотрен. Судя по отзывам на публикацию (cqham.ru/MiniYes.htm), трансивер вызвал большой интерес радиолюбителей.

Новый смеситель, использующий комбинацию КМОП ключей и широкополосных трансформаторов на длинных линиях, это существенный прорыв вперед в мировом масштабе — он превосходит по динамике все смесители, известные ранее, и обладает патентной новизной. Появился он, очевидно, в результате длительных исследований и экспериментов, судя по прежним статьям автора, например, "Идеальный смеситель для приемника прямого преобразования" (cqham.ru/trx41_01.htm), открывшей радиолюбителям применение КМОП ключей.

ГПД, хотя и собран на основе кажущихся устаревшими LC генераторов, обеспечивает спектральную чистоту сигнала выше, чем у любительских синтезаторов, не уступая им в стабильности благодаря ЦАПЧ.

2. Усихин Илья Владимирович, RW3FY, приславший описание "Универсального набора модулей для изготовления любительских КВ трансиверов", весьма подробное, с приложением звуковых файлов. Если использовать все модули, то получается очень сложный трансивер, по параметрам и функциональным возможностям не уступающий дорогим западным промышленным моделям. Но дело облегчается возможностью постепенного наращивания и усложнения аппарата, переходя от простого начального варианта к более сложным, включающим DDS синтезатор с набором малошумящих LC генераторов с ФАПЧ, и цифровой обработкой сигнала.

В свое время такую концепцию "наращивания" и усложнения использовал Я. Лаповок (книга "Я строю КВ радиостанцию"), и она получила одобрение любителей. Автору, RW3FY, также следовало бы издать книгу с описанием своего набора модулей (тем более, что материал почти готов). Тогда бы его трансивер получил бы, наверное, широкое признание и популярность.

3. Скидан Олег Викторович, UR3IQO, — "Высококачественный КВ трансивер с цифровой обработкой сигнала". Аппарат выполнен по самым современным технологиям, с использованием только цифровой обработки сигнала на низкой ПЧ, что многократно увеличивает его функциональные возможности и облегчает изготовление. За подобными трансиверами будущее, поэтому автору и отведено довольно высокое место.

4. Тарасов Александр Юрьевич,  UT2FW, представил комплект радиолюбительской КВ аппаратуры, включающий два трансивера (DN-2005 и Danusy-DX), стационарных, с сетевым питанием и достаточной выходной мощностью (100 Вт), источник питания, антенное согласующее устройство и прибор для настройки антенн.

Вся аппаратура выполнена на высоком уровне, отличается продуманностью и высокими параметрами. Особенно понравился синтезатор частоты, включающий DDS-синтезатор, формирующий синусоидальный сигнал на относительно низких частотах (что упрощает и удешевляет конструкцию) и подстраиваемые генераторы с ФАПЧ, обеспечивающие спектральную чистоту сигнала.

5. Долинин Александр Александрович, UA9LAK, представивший простой, но хорошо продуманный и прекрасно выполненный однодиапазонный QRP CW трансивер на 20 м "Москит-20М". Несмотря на простоту и экономичность трансивер оснащен цифровой шкалой, имеет высокую чувствительность, регулируемую полосу пропускания и выходную мощность 5 Вт. Пригоден для полевой работы и для массового повторения не слишком опытными любителями.

6. Красноперов Олег Аркадьевич, UR6EJ, представил стационарный трансивер "Мастер-2007" с сетевым питанием, работающий в 9 КВ диапазонах всеми видами излучения. Использовано двойное преобразование частоты (ПЧ 8,86 и 0,2 Мгц) при приеме и одинарное при передаче, что позволило использовать фильтры на недефицитных элементах. Цифровая шкала и синтезатора частоты использованы разработки Тарасова, UT2FW.

7. Никонов Александр Васильевич, RU3ANH, разработал УКВ ЧМ радиостанцию на диапазон 144...146 МГц с микропроцессорным управлением и двойным преобразованием частоты (ПЧ 10,7 и 0,465 МГц). Станция выполнена на стандартных элементах по традиционным схемам, удобна в обращении, но оригинальностью не отличается, повторяя промышленные западные образцы, коих море, и стоят они не так уж и дорого, от $150.

8. Завидовский Геннадий Владимирович, UA1ARN, представил одноплатный (что не слишком хорошо из-за взаимных наводок) "Универсальный набор гетеродинов" для радиолюбительской аппаратуры, по сути, синтезатор частоты, выполненный на основе прямого синтеза (DDS). Разработка неплохая, использующая ГУНы с ФАПЧ для улучшения спектральной чистоты сигнала и поверхностный монтаж, но, на мой взгляд, слишком сложная и мало доступная для повторения любителями. К тому же, частотный план выбран для аппаратуры с "преобразованием вверх" (1-я ПЧ — десятки мегагерц). Ее широко используют в промышленной аппаратуре для упрощения массового производства, но любители используют мало (в конструкциях лидеров конкурса таких схем нет). Дело в том, что работа в современном эфире немыслима без хорошего преселектора, а он и при ПЧ около 9 МГц обеспечивает достаточное подавление зеркального канала.

9. Павлюк Василий Степанович, UR5WHK, представил антенный тюнер "WHK-AT1" со сложной автоматикой, микропроцессорным управлением, валкодером и массой реле. На мой взгляд — это выстрел "из пушки по воробьям", поскольку вся эта электроника и автоматика заменяет всего лишь две-три ручки обычного АТ, и вряд ли нужна и полезна радиолюбителям.

10. Краснов Александр, г. Симферополь, представил схемы (при практическом отсутствии описания) незаконченного трансивера прямого преобразования "Океан М3", широко обсуждавшегося на форуме cqham.ru. Я сторонник прямого преобразования, но  считаю, что призового места Александр не завоевал.